МОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Кафедра «Технические средства судовождения»

Учебное пособие

Новороссийск

2008

Составлено:

Доцентом кафедры ТСС

Филатовой Р. Г.

Рецензент:

Профессор кафедры ТСС

Студеникин А. И.

Утверждено на заседании кафедры ТСС

«___» ___________ 200___ г., протокол № ___.

СОДЕРЖАНИЕ

- Основные технические данные и комплект приборов

- Принцип действия эхолота.

- Функциональная схема эхолота

- Конструкция приборов эхолота М-3Б

- Эксплуатация эхолота М-3Б

1. Основные технические данные и комплект приборов

В серию судовых эхолотов типа НЭЛ-М входят следующие их виды:

– эхолот М-1, предназначенный для научно-исследовательских судов, диапазон измеряемых глубин 1 – 6000 м;

– эхолот М-2 – для крупнотоннажных судов, диапазон 1 – 3000 м;

– эхолот М-ЗА – для судов смешанного плавания (река – море), диапазон 	измеряемых глубин 0,3–200 м;

– эхолот М-ЗБ – для морских судов, диапазон 0,5–500 м;

– эхолот М-4Б – для речных судов, диапазон 0,2–36 м. В комплект эхолота М-ЗБ входят следующие приборы (рис. 1): антенна (прибор 1), самописец (прибор 4), пульт управления цифрового указателя глубин (прибор 4Б), прибор сигнализации глубины (прибор 4Г), цифровое табло (прибор 11), приемопередающее устройство (прибор 16), электронная часть цифрового указателя (прибор 16А), кабельная коробка (прибор Я), ревун (прибор Р). В комплект эхолота также входит ЗИП – набор запасных инструментов и приспособлений.

Прибор 1 – это гидроакустическая антенна, которая служит для преобразования электрической энергии в звуковую и наоборот.

Прибор 4 предназначен для регистрации измеряемой глубины на электротермической бумаге. В нем также имеется устройство для формирования синхронизирующих импульсов запуска и управления работой эхолота.

Прибор 4Б служит для управления работой эхолота при отключенном самописце, т.е. когда индикация глубины выполняется при помощи цифрового указателя.

Прибор 4Г обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о выходе судна на заданную глубину.

Прибор 11 представляет собой табло и служит для индикации измеряемой глубины.

Прибор 16 содержит электронные блоки, которые образуют передающую и приемную схемы эхолота.

Прибор 16А содержит электронные блоки, обеспечивающие работу цифрового указателя глубин.

Приборы 4Б, 11 и 16А относятся к функциональному узлу ЦУГ (цифровой указатель глубин).

Прибор Я — это кабельная коробка, предназначенная для соединения гидроакустической антенны с прибором 16.

Прибор Р – ревун, предназначенный для подачи звукового сигнала о выходе судна на заданную глубину.

Эхолот М-ЗБ характеризуется следующими техническими данными:

– его самописец имеет 3 диапазона: 0–50,40–90, и 0–500 м. Кроме того, существует поддиапазон "малые глубины" (МГ) — менее 10м;

– в самописце можно устанавливать медленную или быструю (в 2 раза большую) протяжку бумаги при измерении глубин в одном и том же диапазоне: 20 или 40 мм в минуту в диапазонах 0—50 и 40—90 м, 2 или 4 мм в минуту в диапазоне 0—500 м; длина бумажной ленты в рулоне 20 м;

– можно определить диапазон, в котором производилась запись глубины самописцем, по следующим признакам:

диапазон 0–50 м – наличие нулевой (сплошной) линии и линии условной отметки (пунктирной), расположенной над нулевой,

диапазон 40–90 м – отсутствие и нулевой линии, и линии условной отметки,

диапазон 0–500 м – наличие только нулевой линии;

– возможна одновременная работа самописца (прибор 4), цифрового указателя глубин (приборы 4Б, 11, 16А) и прибора сигнализации глубины (прибор 4Г); при этом управление работой осуществляется с прибора 4. Если самописец выключен, управление автоматически переводится на прибор 4Б (в приборе 4 высвечивается надпись "Включен указатель"); при отключенных самописце и цифровом указателе работой эхолота управляет прибор 4Г;

– индикация глубин на табло ЦУГ выполняется с дискретностью 0,1 м;

– подается световая и звуковая сигнализация о выходе судна на глубину, которую устанавливают вручную в приборе 4Г в следующих фиксированных значениях: 1, 2, 5, 20, 50 и 100 м;

– инструментальная ошибка измерения глубин не превышает ±0,2–0, З м на глубинах менее 20ми ± (1–1,5) % на глубинах более 20м;

– эхолот рассчитан на работу при скорости судна до 40 уз, бортовой качке до 10° и килевой качке до 3°;

– в эхолоте есть схема контроля за работой основных блоков.

2. Принцип действия эхолота

Для измерения глубины необходимо сформировать ультразвуковые импульсы в воде, направить их к грунту и принять отраженный звуковой сигнал. Для этой цели имеется гидроакустическая антенна  (прибор  1), обеспечивающая и излучение, и прием.

Управление посылками импульсов может осуществляться с любого из трех приборов — 4, 4 Б и 4 Г.

На рис. 2.1 представлена блок-схема эхолота М-ЗБ, раскрывающая его принцип действия.

В самописце двигатель M l через редуктор обеспечивает непрерывное перемещение бесконечной ленты, на которой закреплено пишущее перо П. Один раз за цикл перо П замыкается с контактом запуска КЗ и обеспечивает формирование запускающего импульса ЗИ. Этот импульс поступает на формирователь нулевой отметки ФНО, где осуществляется задержка импульса на время, необходимое для прохождения пером расстояния от контакта запуска до нуля шкалы. Пройдя схему ИЛИ, импульс нуля подается на мультивибратор посылки МВП, вырабатывающий прямоугольные импульсы, длительность которых т зависит от диапазона глубин. В модуляторе Мод. этот импульс заполняется высокой частотой f = 100 кГц, поступающей от задающего генератора ЗГ, усиливается по напряжению и мощности (в усилителе А1) и подается на гидроакустическую антенну (прибор 1). Одновременно высокочастотный импульс посылки поступает на вход приемного устройства (усилитель А2) для формирования естественной нулевой отметки.

Гидроакустическая антенна, работающая на пьезоэлектрическом эффекте, излучает ультразвуковые колебания с частотой f в направлении морского дна. Отраженный от грунта звуковой сигнал возвращается к той же антенне, где преобразуется в электрический сигнал, сохраняющий частоту f. От антенны эхо-сигнал в виде электрических колебаний поступает на усилитель А2, который имеет 2 каскада усиления: А2.1 и А2.2, фильтр Ф, схему ручной регулировки усиления РРУ и детектор Д. Для защиты предварительного усилителя А2 от мощного сигнала посылки на входе первого каскада (А2.1) имеются 2 встречно включенных диода, которые шунтируют вход усилителя и обеспечивают уровень входного сигнала не более 0,6 В. С выхода А2 через схему запрета записи (СЗЗ) сигналы (прямой и отраженный) подаются на усилитель A3 и далее на трансформатор Т записывающего устройства. Прямой сигнал обеспечивает запись нулевой линии, а отраженный от грунта сигнал — запись глубины.

В эхолоте М-ЗБ предусматривается одновременное формирование естественного и искусственного нулей. Необходимо отметить, что естественный нулевой сигнал, который используется только в самописце, приходит на записывающее устройство с опозданием. Это происходит потому, что в схеме предварительного усилителя А2 имеется фильтр Ф, создающий некоторую задержку во времени. Для того чтобы оба нуля (и естественный, и искусственный) приходили на записывающее устройство в одно и то же время, в схеме предусмотрен дополнительный блок посылок (БП2). В нем находятся мультивибратор задержки нуля МВЗН и схема запрета записи СЗЗ, обеспечивающие запаздывание искусственного нуля и приход его на записывающее устройство одновременно с естественным нулем. В случае, когда естественный нуль отсутствует (при неработающем генераторе высокой частоты ГВЧ), на бумаге самописца регистрируется линия искусственного нуля.

В цифровой указатель глубины ЦУГ и прибор сигнализации глубины ПСГ всегда поступает только искусственный нуль с той же самой задержкой. В ЦУГ и ПСГ подача эхо-сигнала осуществляется от детектора Д через видеоусилитель А4 и схему И—НЕ. Эта схема на время посылки запирается сигналом мультивибратора гашения нуля МВГН, что исключает проникновение естественного нуля на ЦУГ и ПСГ.

Для подавления реверберационных помех применяется схема временной автоматической регулировки усиления ВАРУ, которая включается в работу мультивибратором MB ВАРУ в момент излучения. Схема ВАРУ обеспечивает выделение полезного сигнала и уменьшает влияние реверберации. В самописце предусмотрена запись оперативной отметки, которая представляет собой вертикальную линию, записываемую пером на бумаге вдоль всей шкалы. Оперативная отметка наносится при нажатии кнопки S и используется для контроля работы записывающего устройства.

Для нормальной работы самописца необходимо обеспечить стабильную скорость вращения двигателя Ml. Это выполняется при помощи тахогенератора G1 и схемы регулировки скорости PC. Лента 1 самописца с закрепленным на ней пером имеет 2 скорости вращения — 3000 и 300 об/мин. Переход от одной скорости к другой производится переключателем диапазонов и схемой управления двигателем УД.

В самописце предусмотрена запись условной отметки диапазонов в виде пунктирной линии, которая наносится над нулевой линией. Сигнал условной отметки вырабатывается запускающим импульсом ЗИ в формирователе условной отметки ФУО. Схема ФУО обеспечивает задержку сигнала условной отметки, равную времени прохождения пера от контакта записи КЗ до места нанесения пунктирной линии на бумаге.

3. Функциональная схема эхолота

В эхолоте М-ЗБ предусмотрена автономная работа самописца, цифрового указателя глубин (ЦУГ) и прибора сигнализации глубин (ПСГ). Каждый из этих приборов может работать самостоятельно, независимо от других, обеспечивая излучение импульсов и прием эхо-сигналов. Предусмотрена также совместная работа этих приборов в разных сочетаниях.

При включении самописца происходит автоматическое переключение цепей управления от ПСГ или ЦУГа на самописец.

Функциональная схема эхолота при работе самописца. Схема (рис. 2) поясняет формирование сигнала посылки и эхо-сигнала, обеспечивающих запись глубины. В самописце есть два контакта запуска: Е1 – для диапазонов МГ, 50 и 500 м;    Е2 – для диапазона 40–90 м. Пишущее перо 3, закрепленное на ленте 2, один раз за цикл замыкает траверсу 1 с контактами запуска. Движение ленты осуществляет двигатель Ml. В тот момент, когда перо проходит через контакт запуска (Е1 или Е2 – в зависимости от диапазона), включается цепь постоянного тока через резисторы R15 и R16, диод V5, переключатель диапазонов S1.1l первичную обмотку трансформатора Т. Падение напряжения на резисторе R15 представляет собой импульс запуска. Этот импульс проходит через схему формирователя нулевой отметки (ФНО), к которой относятся инверторы Инв 1 и Инв 2, ждущий мультивибратор МВЖ1, дифференцирующая цепь ДЦ и согласующий каскад СК. На выходе схемы ФНО образуется прямоугольный импульс нуля. Задний фронт этого импульса, определяющий момент посылки, наблюдают с некоторым запаздыванием по отношению к импульсу запуска. Величина задержки τ3 равна времени прохождения пера от контакта запуска до нуля шкалы. Для регулировки величины τ3 предусмотрены потенциометры 1R1 (для диапазонов МГ и 50 м), 1R2 (для диапазона 40–90 м) и 1R3 (для диапазона 500 м). Подключение потенциометров происходит при помощи реле КЗ, К4, и К5, в зависимости от положения переключателя диапазонов S1.5. Для окончательной регулировки служит дополнительный потенциометр R9 (совмещение нуля).

При неработающем самописце импульс нуля формирует схема ЦУГа или ПСГ.

Импульс нуля после схемы "ИЛИ" поступает в блок посылки на запуск мультивибратора посылки (МВП), мультивибратора временной автоматической регулировки усиления (MB ВАРУ) и мультивибратора гашения нуля (МВГН).

С выхода МВП прямоугольный импульс, имеющий длительность несколько миллисекунд, поступает на модулятор (МОД), где он заполняется высокой частотой f=100кГц от задающего генератора ЗГ. Усилитель А1 осуществляет усиление посылочного импульса, который затем поступает на пьезоэлектрическую антенну (прибор 1) и параллельно на входной трансформатор T1 предварительного усилителя А2.1. Диоды VI и V2, шунтирующие первичную обмотку трансформатора T1, ограничивают величину входного сигнала (не более 0,6 В). Сигнал, поступающий на вход усилителя А2.1 в момент посылки импульса, является естественным нулем.

Отраженный от грунта звуковой импульс (эхо-сигнал) возбуждает в антенне э.д.с. Через первичную обмотку трансформатора Т1 протекает ток эхосигнала. При слабом эхосигнале шунтирующее действие диодов в V1 и V2  практически сводится к нулю. Прямой сигнал и эхосигнал после усилителя А2.1 проходят через фильтры Z1 или Z2. широкополосный фильтр Z1 подключается на диапазонах МГ и 50 м, а узкополосный Z2 – на диапазонах 40–90 м и 500 м. Переключение фильтров осуществляют контактами реле К1 и К2.

Усилитель A2.1 имеет ручную и автоматическую схемы регулировки коэффициента усиления. Ручную регулировку производят потенциометром R3, расположенным в самописце, или аналогичным потенциометром, находящимся в приборе 4Б (ЦУГ). Этот процесс осуществляют путем изменения тока в делителе напряжения R4—R3—V6— VI—R1—V3—R2—V4. Сила тока в этой цепи определяет величину сопротивления диода V4 и, следовательно, величину нулевого и эхо-сигнала на входе усилителя А2.1.

Для подавления реверберационных помех в схеме эхолота имеется временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ), действующая по всему диапазону глубин. Она обеспечивает изменение коэффициента усиления А2.1 по заранее подобранному закону. Коэффициент усиления изменяют подачей управляющего напряжения на диоды V5— V8 от блоков ВАРУ 1 и ВАРУ2. Запуск блоков ВАРУ 1 и ВАРУ2 осуществляется синхронно с излучением импульса мультивибраторами MB ВАРУ и МВГН. Схема ВАРУ1 устанавливает оптимальный коэффициент усиления А2.1 по всему диапазону глубины, а ВАРУ2 обеспечивает измерение минимальной глубины.

Предварительно усиленный и отфильтрованный от помех сигнал поступает на усилитель А2.2 и далее на детектор Д. Сигнал (естественный нулевой и эхо-сигнал) с выхода детектора Д через диод V3 и резистор R24 подается на усилитель записи A3. Сюда же поступает искусственный нулевой сигнал от мультивибратора задержки нуля МВЗН и схемы запрета записи СЗЗ. Схема СЗЗ настроена так, что оба нулевых сигнала – искусственный и естественный — совпадают. Четкость записи нулевой линии и отметки глубины регулируют потенциометрами R7 и R8 "Контрастность" через схему "Ограничение контрастности".

Усилитель записи A3 имеет задающий генератор ЗГ, модулятор МОД и два усиленных блока: усилитель напряжения УН и усилитель мощности УМ. С выхода ЗГ сигнал в виде напряжения синусоидальной формы непрерывно воздействует на вход модулятора. В исходном состоянии модулятор закрыт, а с приходом сигнала (нулевого, эхо-сигнала, сигнала оперативной, условной отметки) он открывается и на его выходе формируется высокочастотный сигнал, который после усиления по напряжению и мощности через трансформатор Т подается на записывающее устройство. Чувствительность усилителя записи устанавливают резистором R19. Оперативная отметка записывается на бумаге в виде вертикальной линии при нажатии кнопки S2.

Признаком работы эхолота в диапазоне 0–50 м (а также в диапазоне МГ) является автоматически наносимая на бумаге самописца условная отметка УО в виде штриховой линии, которая располагается над нулевой линией. Условная отметка образуется при помощи формирователя условной отметки ФУО, к которому относятся: инвертор Инв 3, ждущий мультивибратор МВЖ2, дифференцирующая цепь, инвертор Инв 4 и согласующий каскад СК.

Запускающий импульс для схемы ФУО снимается с резистора R10. Прерывистость линии условной отметки создает прерыватель ПК, вращение которого осуществляется через редуктор от двигателя самописца Ml. Импульс условной отметки, сформированный элементами ФУО, через конденсатор С4 и резистор R5 подается на вход усилителя записи A3 и далее, после усиления через трансформатор Т, на записывающее устройство. Место условной отметки устанавливают регуляторами R4 и R18.

Для проверки сигнальных напряжений в отдельных точках схемы предусмотрены гнезда XI—Х6.

Функциональная схема при автономной работе ЦУГа. К цифровому указателю глубин ЦУГ (рис. 3) относятся: прибор 4Б (пульт управления), прибор 11 (цифровое табло) и прибор 16А (электронная часть).

Импульсы управления (импульсы нулевого сигнала) формируются генератором автоматического запуска цифрового указателя глубин ЦУГ. Генератор собран на транзисторах VI и V2. Частота посылок определяется конденсатором С4 и С5 в зависимости от диапазона, устанавливаемого переключателем. В исходном состоянии оба транзистора заперты. При включении прибора 4Б от напряжения +12,6 В через резистор R2 заряжается конденсатор С4 (С5) до тех пор, пока напряжение на эмиттере VI не сравняется с напряжением на базе этого транзистора (смещение на базе определяется делителем R4, R5).

В этот момент транзисторы открываются и заряд конденсатора С4 (С5) уменьшается до нуля. Схема приходит в исходное состояние: оба транзистора закрываются в результате положительного смещения, подаваемого на базу транзистора VI с делителя R4, R5. Далее цикл повторяется.

Отрицательные импульсы через конденсатор СЗ и диод V6 поступают в согласующий каскад СК, где формируется прямоугольный импульс нулевого сигнала. Этот импульс через схему "ИЛИ" подается в блок посылок БП приемно-передающего устройства (прибор 16) на запуск мультивибратора МВП. С выхода МВП прямоугольный импульс, имеющий длительность τи, поступает на модулятор МОД, где он заполняется высокой частотой (f=100 кГц) от задающего генератора ЗГ.

После усиления в блоке А1 посылочный импульс подается на пьезоэлектрическую антенну (прибор 1) и параллельно на входной трансформатор Т1 предварительного усилителя А2.1. Диоды VI и V2 ограничивают значение входного сигнала. Сигнал, поступающий на вход усилителя А2.1 в момент посылки импульса, является естественным нулевым. После прохождения усилителей А2.1 и А2.2, детектора Д и видеоусилителя А4 естественный нулевой сигнал подается в схему "И–НЕ "(прибор 16).

Сюда же, на второй вход схемы "И—НЕ", приходит импульс от мультивибратора МВГН гашения нулевого сигнала. Импульс нулевого сигнала вызывает запуск мультивибратора. Схема "И—НЕ" закрывается импульсом гашения нулевого сигнала и не пропускает естественный нулевой сигнал на индикацию в цифровой указатель глубин ЦУГ и прибор сигнализации глубины ПСГ.

Эхо-сигнал, пройдя те же самые элементы, приходит в схему "И–НЕ", которая к этому моменту времени открывается. Далее эхо-сигнал подается в электронную схему ЦУГ (прибор 16А), в блок формирователя эхо-сигнала ФЭС. Сюда же, в прибор 16А, в блок формирователя управляющих импульсов ФУИ приходит импульс искусственного нулевого сигнала, который вырабатывается схемой мультивибратора задержки нулевого сигнала МВЗН. Схема МВЗН обеспечивает задержку искусственного нулевого сигнала на время, которое необходимо эхо-сигналу на то, чтобы пройти фильтр Z1 или Z2.

Назначение цифрового указателя ЦУГ состоит в измерении промежутка времени между моментами прихода искусственного нулевого сигнала и эхо-сигнала.

Схема ФУИ обеспечивает запуск ждущего мультивибратора МВЖ, работающего в режиме деления частоты управляющих импульсов. Период Тм мультивибратора больше периода Т следования нулевых импульсов. Это сделано для удобства индикации, чтобы исключить мелькание цифр во время счета. С мультивибратора прямоугольные импульсы подаются в схему сброса, которая устанавливает счетчик импульсов СИ в нулевое состояние после каждого цикла работы (один раз за период Тм). Одновременно импульс сброса, соответствующий началу счета, поступает на триггер запрета ТЗ и триггер управления ТУ.

Триггер управления работает по схеме с раздельными входами. На один его вход подается импульс начала счета со схемы сброса, а на другой — импульс эхо-сигнала со схемы "И—НЕ1", которая управляется триггером ТЗ с целью выделения одного (первого) импульса эхо-сигнала за период Тм. Триггер управления ТУ вырабатывает разделяющий сигнал, идущий на один из выходов схемы "И—НЕ2". На второй вход этой схемы непрерывно подаются счетные импульсы от генератора тактовых импульсов ГТИ.

Счетчик импульсов СИ подсчитывает число тактовых импульсов за время t, пропорциональное измеряемой глубине. Для превращения числа подсчитанных импульсов в цифровое изображение глубины служит дешифратор ДШ. Управление блоком ДШ (включение и выключение) осуществляется сигналами триггера управления ТУ и схемой запрета опроса "НЕ". Возврат счетчика импульсов СИ в исходное положение осуществляется один раз за период Тм схемой сброса (сигналом начала счета). Дешифратор ДШ обеспечивает включение изображения отсчета глубины на цифровом табло (прибор 11) с частотой индикации примерно 1 Гц.

Функциональная схема при автономной работе ПСГ. В эхолоте предусмотрена автономная работа прибора сигнализации о выходе судна на заданную глубину (см.рис.3). В этом случае управление посылками импульсов осуществляет генератор автоматического запуска прибора сигнализации глубины ПСГ, который расположен в приборе 4Г. Он собран на двух транзисторах V1 и V2 и работает так же, как генератор автоматического запуска цифрового указателя глубин.

Генератор автоматического запуска прибора ПСГ формирует отрицательные импульсы, которые после прохождения согласующего каскада СК принимают прямоугольную форму (импульсы нуля). Эти импульсы через схему “ИЛИ” подаются в блок посылок БП приемопередающего устройства (прибор 16). Они осуществляют запуск мультивибратора МВП. С его выхода прямоугольные импульсы длительностью τи поступают на модулятор МОД и заполняются высокой частотой (f= 100 кГц) от задающего генератора ЗГ.

После усиления в блоке А1 импульсы поступают на антенну (прибор 1) и параллельно на входной трансформатор 77 предварительного усилителя А2.1. Звуковой сигнал, отраженный от грунта, возбуждает в антенне импульс эхо-сигнала, который вслед за естественным нулевым сигналом через трансформатор Т1 поступает на вход усилителя А2.1. Эти два импульса (естественный нулевой сигнал и эхо-сигнал), следуя один за другим с интервалом времени, пропорциональным измеряемой глубине, проходят фильтр ZJ, усилитель А2.2, детектор Д, видеоусилитель А4 и поступают в схему "И–НЕ" (прибор16).

На второй вход схемы "И–НЕ" подается импульс от мультивибратора гашения нулевого сигнала МВГН. Этим импульсом схема "И–НЕ" закрывается на момент посылки и не пропускает естественный нулевой сигнал в прибор сигнализации глубины ПСГ. Начало работы схемы прибора ПСГ определяется импульсом искусственного нулевого сигнала, поступающим от мультивибратора задержки нулевого сигнала МВЗН. Этим импульсом осуществляется запуск фантастрона переменной задержки ФПЗ, который формирует импульс длительностью τзад в соответствии с заданной глубиной, устанавливаемой переключателем S6 (прибор 4Г).

Значение величины τзад определяется работой времязадающей цепи ВЗЦ. Импульс τзад от фантастрона переменной задержки ФПЗ через переключатель S3 ("Мельче"–"Глубже") поступает на схему совпадения "И–НЕ". (Когда переключатель S3 установлен в положение "Глубже", импульс τзад проходит через инвертор). Схема совпадения "И–НЕ" обеспечивает селекцию импульсов эхо-сигнала на вход мультивибратора-расширителя МВР в те интервалы времени, когда на первом входе схемы "И–НЕ" имеется отрицательный импульс τзад Следовательно, если переключатель S3 стоит в положении "Мельче", то через схему "И–НЕ" может пройти эхо-сигнал, пришедший с глубины, которая меньше заданной. Если же переключатель S3 установлен в положение "Глубже", то благодаря инвертору схема "И–НЕ" на время τзад будет закрыта.

Таким образом, через схему "И–НЕ" проходят импульсы эхо-сигнала, соответствующие глубинам, которые больше заданной. Импульсы эхо-сигнала, прошедшие схему "И–НЕ", подаются на мультивибратор-расширитель МВР, который квантует импульсы и подает их на интегратор Σ. Благодаря интегратору схема сигнализации не срабатывает от случайных помех, сходных с эхо-сигналом. В схеме интегратора присутствуют накопительные конденсаторы, для полного заряда которых необходимо около 10 квантованных импульсов, поступающих от мультивибратора-расширителя МВР.

Когда постоянное напряжение на конденсаторах интегратора достигает определенного уровня, срабатывает схема электронного ключа КЭ и подается питание на обмотку реле КЭ. Контакты этого реле включают элементы звуковой Н2 и световой H1 сигнализации, которые предупреждают судоводителя о том, что судно вышло на заданную глубину.

В приборе 4Г предусмотрена проверка работоспособности приемопередающего тракта эхолота и схемы прибора ПСГ. Для проверки необходимо установить переключатель S3 в положение "Мельче" и нажать кнопку S4 "Контроль". При этом импульсы естественного нулевого сигнала поступают в схему совпадения "И—НЕ" блока ПСГ и далее на сумматор Σ. Через некоторое время после нажатия кнопки S4 "Контроль" напряжение в интеграторе становится достаточным для срабатывания сигнализации. Наличие звукового (светового) сигнала свидетельствует об исправности приемо-передающего тракта эхолота и схемы блока ПСГ.

4. Конструкция приборов эхолота М-ЗБ

Самописец (прибор 4). Самописец предназначен для регистрации измеряемой глубины на электротермической бумаге. В самописце существует схема, обеспечивающая формирование сигнала, который управляет посылками импульсов. Прибор 4 устанавливают на вертикальной переборке в штурманской или ходовой рубке судна. В самописец входят следующие основные узлы (см. рис. 2): механизм развертки с контактами Е1 и Е2 запуска, приводимый в действие двигателем M1; механический привод, обеспечивающий определенное передаточное соотношение между двигателем M1 и вращающейся лентой с перьями; усилитель записи; формирователь нулевой отметки ФНО; формирователь условной отметки ФУО; схема управления двигателем M1; органы управления.

На рис. 4 показана лицевая часть прибора 4, на которой расположены основные органы управления: кнопка оперативной отметки 6; регулятор 8 "Усиление"; регулятор 9 "Подсветка"; выключатель 10 "Сеть"; переключатель 11 диапазонов; сигнальная лампа 1 "Включен указатель".

В средней части лицевой панели расположено окно, сквозь которое видна бумажная лента для записи глубины и вертикальные шкалы, соответствующие диапазонам эхолота (0–50 м, 40–90 м, 0–500 м). На верхнем поле бумаги наносится штриховая линия условной отметки 2 (в диапазоне 0–50 м). Выключатель 10 "Сеть" двигатель самописца и элементы электрической схемы подключают к судовой сети.

Если необходимо выделить какую-либо глубину, нажимают кнопку 6, и на бумаге наносится сплошная вертикальная линия 4 – оперативная отметка. Переключатель 11 диапазонов имеет четыре фиксированных положения: "МГ", "50", "40–90", "500". Его переводят в положение "МГ" при измерении малых глубин – менее 10 м. В этом случае осуществляется эффективное гашение реверберационной помехи вследствие работы схемы ВАРУ2 (см. рис. 2). Кроме того, уменьшается мощность излучаемого сигнала.

Частота вращения двигателя и частота посылок импульсов одинаковы в трех положениях: "МГ", "50" и "40–90". В принципе это один и тот же диапазон, охватывающий 50 м. В положениях "МГ" и "50" возможно измерение глубины до 50 м, а в положении "40—90", благодаря фазировке, возможно измерение глубины от 40 до 90 м.

Четвертое положение переключателя диапазонов предназначено для измерения глубин от 0 до 500 м. Двигатель самописца в этом случае вращается в десять раз медленнее и, соответственно, в десять раз реже посылаются звуковые импульсы; замедляется и скорость протяжки бумаги.

В процессе измерения глубины, в зависимости от обстоятельств, рукояткой 8 можно регулировать усиление эхо-сигнала. Регулятором 9 "Подсветка" устанавливают необходимую освещенность шкалы прибора и органов управления. Сигнальная лампа 1 загорается при включении цифрового указателя глубин (прибор 4Б). Лицевая часть самописца может быть открыта. Для этого необходимо нажать механический запор 7, расположенный в нижней части прибора.

На рис. 4 также показаны: линия нулевой отметки 3 и линия записи глубины 5.

Вид прибора 4 с открытой крышкой представлен на рис. 5. Крышка фиксируется в открытом положении ограничителем 1. В центральной части прибора расположен металлический стол 3, над которым в направлении справа налево протягивается бумажная лента. Все вращающиеся детали самописца приводит в действие двигатель 12 (Ml на рис. 2). Через редуктор 10 (см. рис 5) вращение двигателя передается ремню 6 с перьями 7 и через дополнительный редуктор 16 – ведущему валику 2 лентопротяжного механизма. Посредством переключателя 14 диапазонов устанавливают одну из двух частот вращения ремня с перьями и соответствующую ей скорость протяжки бумаги. На диапазонах "МГ", "50", "40–90" частота вращения ремня с тремя перьями равна 300 об/мин, а скорость протяжки бумаги составляет 20 мм/мин. На диапазоне 500 м эти показатели уменьшаются в десять раз (соответственно 30 об/мин и 2 мм/мин).

На крышке редуктора 10 расположена рукоятка 11 на два фиксированных положения: "V" и "2V". С использованием этой рукоятки скорость протяжки бумаги можно увеличить в два раза: она будет равна 40 мм/мин в диапазонах "МГ", "50" и "40–90" и 4 мм/мин – в диапазоне "500". При повышенной скорости протяжки бумаги увеличивается масштаб временной развертки, что позволяет более детально анализировать записанный рельеф дна. При переводе рукоятки 11 из положения "V" в положение "2V" частота вращения ремня с перьями не меняется.

В правой части прибора установлена вертикальная прозрачная планка 8 с нанесенными на ней делениями шкал (масштабная линейка) . Над ней располагается контакты запуска 5 (Е1, Е2 на рис. 2). Для изменения натяжения ремня 6 служит приспособление 4 с регулировочным и стопорным винтами.

Рядом с ремнем располагается траверса 9 с внутренним токоведущим кольцевым контактом, благодаря чему обеспечивается непрерывная электрическая связь пера со схемой эхолота. Рукоятка 17 служит для ручной протяжки бумаги. Втулка 18 при закрытой крышке самописца соединяет ручку переключателя диапазонов с его механизмом 14.

Переключателем 15 можно при необходимости отключить двигатель самописца, оставив под напряжением электрическую схему прибора. В нижней части корпуса расположены шесть контрольных гнезд 13 для подключения тестера или осциллографа при проверке самописца.	На рис. 6 показан внутренний вид самописца с открытой крышкой и откинутым столом. В этом положении устанавливают новый рулон бумаги на подающую катушку 5. Бумагу пропускают поверх стола, вокруг ведомого валика 3 и закрепляют в прорези приемной катушки 4. При установке стола на место бумажная лента оказывается зажатой между ведущим 7 и ведомым 3 валиками и протягивается вдоль стола. Вращение ведущего валика 7 осуществляется от двигателя Ml (см. рис. 2). В верхней части прибора виден выходной трансформатор 7. Ведомый валик 3 и приемная катушка 4 связаны гибким пружинным пассиком 2, который выбирает слабину бумаги.

Рис. 7 (вид самописца с откинутым механизмом развертки) позволяет увидеть расположение электронных узлов. В верхней части корпуса расположен усилитель записи 7 (A3 на рис. 2). В средней части прибора находится формирователь нулевой отметки 8, который вырабатывает сигнал запуска, необходимый для возникновения импульса нулевого сигнала, управляющего блоком посылок БП Схема ФИО имеет четыре потенциометра: 3(R1); 4(R3); 5(R2) и 9(R9) с помощью которых можно выполнить регулировку совмещения нулевой отметки с нулем шкалы.

Ниже схемы ФНО расположена плата 11 формирователя условной отметки ФУО. На ней находятся элементы, вырабатывающие прямоугольный импульс, подаваемый в самописец для записи штриховой линии условной отметки диапазонов. В этой схеме есть два регулятора 15(R18) и 16(R4) "Место записи УО" (для установки положения штриховой линии посередине верхнего поля бумаги).

В нижней части корпуса находится плата 12 с отдельными электрическими элементами. Здесь расположены два регулятора 14(R7) и 13(R8) для установки необходимой контрастности записи. В правой части корпуса закреплена плата 10 со схемой управления двигателем самописца.

Ремень с тремя перьями приводят во вращение два шкива – ведущий 1 и ведомый 2. Верхний (ведомый) шкив 2 при помощи регулировочного винта можно перемещать и этим регулировать натяжение ремня. Ремень со шкивами закрыт пластмассовым кожухом 17. Внутренняя боковая поверхность кожуха выполнена токоведущей. По ней скользят перья, создавая тем самым контакт между выходным трансформатором усилителя записи и бумагой.

Под кожухом с внутренней стороны пластмассового ремня с перьями есть дополнительный пружинный контакт, один конец которого прижат к ремню, а второй проводом соединен с металлическим корпусом прибора. Это приспособление служит для отвода статического электричества, которое накапливается на поверхности пластмассового ремня при его вращении.

В блоке усилителя записи существует потенциометр 6 для регулировки чувствительности.

Пульт управления ЦУГа (прибор 4Б). Прибор 4Б является частью цифрового указателя глубин и предназначен для управления посылками импульсов при автономной работе (самописец выключен).

На рис. 8 представлен общий вид прибора 4Б. На его лицевой панели расположены: выключатель 5 "Сеть", переключатель 4 "Диапазоны", рукоятка 2 "Подсветка", регулятор 3 "Усиление" и сигнальное табло 1 "Включен прибор 4".

Выключателем 5 включают все приборы (4Б, 11, 16А) цифрового указателя глубин. Если при этом самописец выключен, то функцию управления посылками импульсов выполняет прибор 4Б. Переключателем 4 устанавливают один из диапазонов: "МГ", "50" или "500" Посредством регулятора 3 выбирают необходимое усиление Когда включается самописец, загорается табло 1 "Включен прибор 4" При одновременной работе приборов 4 и 4Б посылками импульсов управляет самописец, но индикация измеряемой глубины выполняется и самописцем, и цифровым указателем глубин. Установку диапазонов и регулировку усиления осуществляют соответствующими органами самописца.	Рукояткой 2 можно плавно менять подсвечивание панели прибора 4Б.

Электронная часть ЦУГа (прибор 16А). Прибор 16А является частью цифрового указателя глубин и предназначен для размещения его электронных блоков. Внутри прибора 16А (рис. 9), в верхней его части находится блок питания, предназначенный для выработки стабилизированных напряжений 3 и 6,3 В (для питания микросхем) К блоку питания относятся силовой трансформатор 4, дроссель 3, конденсаторы 2, два стабилизатора напряжения 1. Каждый стабилизатор представляет собой однокаскадный транзисторный усилитель с обратной связью. В стабилизаторе существует переменный резистор с помощью которого устанавливается номинальное значение напряжения.

В правой нижней части прибора расположен выпрямительный блок для выработки постоянных напряжений 210 и 85 В, поступающих в преобразователь "время–цифра". На рис. 9 видны элементы этого блока: силовой трансформатор 5 и конденсаторы 6. На плате 7 размещены четыре сигнальные лампы 8 для контроля напряжений, поступающих с выпрямителя и блока питания. Ниже сигнальных ламп расположены четыре предохранителя 9, защищающих источники питания от перегрузок и коротких замыканий.

В левой нижней части прибора 16А размещены четыре платы 10, образующие преобразователь "время–цифра". Узел ПВЦ преобразует временной интервал между нулевым сигналом и эхо-сигналом в число импульсов, пропорциональное измеренной глубине. Платы ПВЦ устанавливают вертикально в направляющих. При необходимости платы могут быть легко заменены.

Цифровые табло (прибор 11). Прибор 11 (рис. 10) служит для индикации измеренной глубины в виде цифрового отсчета. Корпус 1 посредством шарнира 4 крепится к основанию 6. Благодаря шарнирному креплению прибор 11 можно разворачивать на угол 120° в горизонтальной плоскости и на угол 15° – в вертикальной. Гайка 5 служит для фиксации цифрового табло в наиболее удобном положении. Прибор 11 подключают с помощью кабеля 7. Через окно в крышке 3 видны четыре индикаторные лампы 2 типа ИН-12Б, образующие четырехзначный отсчет глубины в метрах, например 125,7.

Внутри корпуса 1 прибора 11 расположена плата, на которой размещены четыре индикаторные лампы и пять резисторов, через которые с блока ПВЦ на аноды ламп подается напряжение 210 В. Катоды ламп соединены между собой параллельно и подключены к соответствующим выходам дешифратора.

Приемопередающее устройство (прибор 16). Прибор 16 служит для размещения электронных блоков, относящихся к различным функциональным узлам эхолота. На рис.11 прибор 16 показан с открытой крышкой.

Вверху слева находится выпрямитель 1, от которого ток постоянного напряжения 100 В поступает в генератор высокой частоты ГВЧ. На шасси выпрямителя установлены силовой трансформатор, конденсаторы и другие его элементы. Выпрямитель собран по мостовой схеме с емкостным фильтром. Реле, относящееся к этому блоку, при работе эхолота на малых глубинах (в диапазоне МГ) подает ток низкого напряжения (+6 В вместо +100 В) на ГВЧ. Это снижает мощность излучаемого сигнала и уменьшает реверберационные помехи.

В верхней части корпуса располагается генератор 2 высокой частоты. Он служит для создания мощных импульсов, которые подаются на гидроакустическую антенну. В блок ГВЧ входят: задающий генератор (вырабатывает ток частотой 100 кГц), усилитель мощности, модулятор и другие элементы схемы.

В центральной части прибора установлены три горизонтальные платы. На двух верхних платах 3 и 4 смонтированы элементы блока посылок, а на нижней плате 5 -детали усилителя приемного устройства. На плате 3 установлены: мультивибратор посылки МВП, мультивибратор ВАРУ (MB ВАРУ), мультивибратор гашения нуля МВГН, схемы ВАРУ 1 и ВАРУ 2, электронные реле для коммутации конденсаторов в схемах ВАРУ. На плате 4 находятся дополнительные элементы блока посылок, относящиеся к мультивибратору задержки нуля МВЗН и к схеме запрета записи СЗЗ.

На нижней плате 5 установлены элементы усилителя приемного тракта, предназначенного для селекции, усиления и детектирования эхо-сигналов, поступающих с гидроакустической антенны, а также естественного нулевого сигнала.

В правой верхней части находится вертикальная плата 6 с элементами схемы контроля, служащая для световой сигнализации о наличии напряжений в контролируемых узлах. Переключатель 11, расположенный в правой нижней части прибора 16, служит для включения схемы контроля. Лампа 12 вспышками сигнализирует об исправности проверяемого блока. Четыре сигнальные лампы 9 указывают на наличие или отсутствие основных напряжений в схеме питания.

Гнезда 13 позволяют подключать вольтметр или осциллограф и контролировать электрические цепи.

Предохранители 10 защищают отдельные электрические цепи. Для учета суммарного времени работы эхолота предусмотрен счетчик 8.

В центральной части прибора смонтирован блок питания 7. Он вырабатывает постоянное напряжение 27 В для питания двигателя самописца и цепей управления эхолота. От этого блока также получает питание (стабилизированное напряжение +12,6 В) схема ручной регулировки усиления. Здесь, кроме того, вырабатывается ток других напряжений.

В нижней левой части прибора находится регулятор частоты вращения 14, стабилизирующий частоту вращения (3000 об/мин) двигателя самописца.

Прибор сигнализации глубины (прибор 4Г). Прибор 4Г предназначен для включения световой и звуковой сигнализации при выходе судна на предварительно заданную глубину. На рис. 12 показан общий вид прибора.

На лицевой панели размещены органы управления  и контроля. Выключателем 2 подключают схему прибора к судовой сети. Установку заданной глубины осуществляют переключателем 4. Переключатель 3, в зависимости от того, как проходит курс судна (в сторону уменьшения или увеличения глубины), устанавливают в положение "Мельче" или "Глубже". При выходе судна на установленное переключателем 4 значение загорается табло 1 "Заданная глубина" и одновременно подается звуковой сигнал ревуном, который входит в состав комплекта отдельным прибором. Рукоятка 5 позволяет устанавливать необходимый уровень подсветки лицевой панели прибора 4Г.

Внутри прибора 4Г размещены три платы с электронными элементами схемы.

В приборе 4Г предусмотрена возможность проверки приемно-передающего эхолота и схемы прибора сигнализации глубины. При исправном приемно-передающем тракте после излучения звукового импульса на выходе видеоусилителя появляется естественный нулевой сигнал. Для проверки исправности схемы переключатель 3 устанавливают в положение "Мельче" и нажимают кнопку 6 "Контроль", расположенную внутри прибора 4Г.

В этом случае импульс естественного нулевого сигнала, минуя схему гашения, поступает в блок ПСГ. При прохождении на сумматор блока ПСГ нескольких импульсов срабатывает сигнализация, что свидетельствует о работоспособности приемно-передающего тракта и исправности прибора 4Г.

Гидроакустическая антенна (прибор 1). Прибор 1 представляет собой устройство для преобразования электрической энергии в звуковую во время посылки импульса, и звуковой энергии в электрическую — в момент приема эхо-сигнала. Действие прибора 1 основано на принципе пьезоэлектрического эффекта.

На рис. 13 показан разрез гидроакустической антенны. Ее основной частью является блок пьезоэлементов 6, приклеенный к металлической мембране 5. Верхняя торцовая поверхность пьезоэлементов электрически соединена с одним проводом кабеля, а нижняя торцовая поверхность через мембрану – со вторым проводом. Провода кабеля 4 подключаются к выходу усилителя мощности блока посылок. Под влиянием тока высокого напряжения частотой 100 кГц пьезоэлементы 6 и мембрана 5 совершают колебательное движение, в результате чего возникает звуковой импульс. Длительность импульса определяется временем, в течение которого к пьезоэлементам подводится ток.

Для изоляции блока пьезоэлементов от корпуса судна предусмотрена резиновая оболочка 7, соединенная с металлической мембраной 5 и корпусом 1 антенны способом вулканизации. Такая резиновая прокладка позволяет уменьшить акустические помехи от вибрации обшивки судна, изолирует мембрану и блок пьезоэлементов от воздействия забортной воды. Блок пьезоэлементов сверху закрыт металлической крышкой 3. Герметизацию соединения обеспечивает резиновая прокладка 2.

5. Эксплуатация эхолота М-ЗБ

Включение эхолота и его проверка. Перед включением эхолота проверяют исправность всех механических элементов (перьев, ремня, лентопротяжного механизма) прибора 4. Общий выключатель питания прибора 16 устанавливают в положение "Сеть", выключатели питания приборов 4, 4Б и 4Г – в положение "Включено". Эхолот начинает работать.

Через 30 с после включения проверяют работу блоков с помощью системы контроля, находящейся внутри прибора 16. Переключатель "Контроль работы", имеющий 8 положений, поочередно подключают к следующим контролируемым цепям: нуль самописца, нуль-выход, запуск генератора напряжения, первый каскад ВЧ, второй каскад ВЧ, выход генератора напряжения, эхо. При исправной контролируемой цепи сигнальная лампа вспыхивает с частотой, соответствующей диапазону.

Нажатием кнопки "Оперативная отметка" проверяют четкость записи. Вертикальная линия, наносимая на бумагу, должна быть отчетливой и непрерывной. Нулевая линия, записываемая на бумаге, должна совпадать с нулем шкалы. При необходимости выполняют регулировку, вращая втулку, расположенную на кронштейне шкалы. Линия условной отметки (в виде отдельных штрихов) должна наноситься на верхнем поле бумаги при работе самописца на диапазонах МГ и 0 – 50 м.

Сочетание нулевой линии и линии условной отметки позволяет судить о том, в каком диапазоне осуществлялась запись глубины: в диапазонах МГ и 0 – 50 м на бумаге имеются обе линии; в диапазоне 40 – 90 м обеих линий нет; в диапазоне 0 – 500 м имеется запись только нулевой линии.

Для проверки работы прибора 4Г ручку " Установка глубины" ставят в положение, при котором значение глубины, регистрируемое самописцем (прибором 4) или указателем (прибором 11), меньше установленного.

Переключатель "Глубина" (в приборе 4Г) устанавливают в положение "Мельче". При этом должны сработать звуковая сигнализация (ревун) и загореться лампа "Заданная глубина" (в приборе 4Г). При установке переключателя "Глубина" в положение "Глубже" сигнализация отключается.

При глубине более 100 м исправность 4Г и приемно-передающего тракта проверяют нажатием кнопки "Контроль", которая находится внутри прибора 4Г. Переключатель "Глубина" (см. позицию 4 на рис. 12) должен находится в положении "Мельче". Признаком исправности проверяемых схем является наличие звукового и светового сигнала "Заданная глубина" при нажатой кнопке.

Эхолот выключают, устанавливая рукоятку "Сеть" в приборах 4, 4Б и 4Г в положение "Отключено".

Измерение глубины. Если примерная глубина известна, то сразу устанавливают нужный диапазон и осуществляют измерение глубины при всех включенных приборах (4, 4Б и 4Г) или при отдельной работе самописца, указателя или прибора сигнализации глубины.

Если глубина неизвестна, то проводят измерение на различных диапазонах, регулируя усиление и добиваясь устойчивости индикации глубины. Убедившись, что на разных диапазонах измеряемая глубина совпадает по значению, переходят на возможно меньший диапазон и продолжают работу. При различии показаний на диапазонах МГ и  0– 50 м отдают предпочтение отсчету, полученному на диапазоне МГ.

Одновременно с измерением глубины можно получить информацию о выходе судна на заданную глубину. Для этого в приборе 4Г переключателем 4 (см. рис. 12) устанавливают заданную глубину и в зависимости от того, увеличивается глубина или уменьшается, переключатель 3 ставят в положение "Глубже" или "Мельче".

При измерении глубин самописцем можно пользоваться кнопкой "Оперативная отметка", нажатие которой сопровождается нанесением вертикальной линии на эхограмме. Этой линией отмечают какую-либо приметную глубину или участок эхограммы. Ручками "Подсветка" в приборах 4, 4Б и 4Г устанавливают необходимую степень освещенности панели каждого прибора.

В процессе измерения глубины, в зависимости от качества записи, осуществляют ручную регулировку усиления рукояткой 8 (см. рис. 4).

В самописце следует своевременно заменять бумажную ленту. Эту операцию осуществляют в такой последовательности:

– открывают крышку прибора 4, отжимают валик 2 (см. рис. 5) и откидывают стол 3 вправо;

– устанавливают рулон бумажной ленты на подающую катушку 5 (см. рис. 6);

– конец бумажной ленты пропускают над рабочей поверхностью стола, перекидывают через ведомый валик 3 и закрепляют в прорези приемной катушки 4 (см. рис. 6);

– закрыв стол, выбирают слабину бумаги посредством рычага ручкой протяжки 17 (см. рис. 5). Перед закрытием стола, проворачивая ремень вручную, выводят перья за пределы бумажной ленты, чтобы предотвратить их поломку.

Регулировка и проверка технического состояния эхолота. В процессе эксплуатации эхолота возникает необходимость проверки его технического состояния и выполнения регулировок. В первую очередь это относится к самописцу (прибор 4), в котором существуют специальные регуляторы. В самописце предусмотрены следующие регулировки: изменение натяжения ремня с перьями; установка масштабной линейки относительно бумаги; регулировка положения линии нулевой отметки; регулировка положения линии условной отметки; регулировка линии записи глубины в диапазоне 40—90 м (фазировка); установка необходимой контрастности записи на бумаге.

Последовательность действий при выполнении указанных регулировок приведена ниже.

Для установки необходимого натяжения ремня ослабляют стопорный винт с контргайкой 4 (рис. 14) и, вращая регулировочный винт 5, перемещают вал 6 ведомого шкива вверх или вниз. Прогиб ремня 7 при нажиме не него в средней части должен составлять примерно 10 мм. После регулировки завертывают стопорный винт 4 до упора и фиксируют его контргайкой.

Масштабную линейку 9 устанавливают регулировочными винтами 3 и 10 таким образом, чтобы нуль шкалы 8 оказался совмещенным с верхней горизонтальной линией 1, нанесенной на бумаге. После того как натяжение ремня отрегулировано и нуль масштабной линейки согласован с сеткой бумажной ленты, включают самописец и выполняют регулировку остальных видов, связанную с записью на бумаге нулевой отметки, условной отметки и глубины.

Нулевая отметка в диапазонах МГ, 0 – 50, 0 – 500 м должна совпадать с нулем шкалы, Регулировку выполняют при открытой крышке прибора 4 и откинутом лентопротяжном механизме. На рис. 7 показано расположение потенциометров для выполнения необходимых регулировок.

Прежде всего проверяют совпадение нулевых линий на диапазонах 0 – 50 и 0-500м. Если эти линии не совпадают, их можно совместить, вращая резисторы R1 и R3. После этого поворотом резистора R9(↕) совмещают соединенные нулевые линии с нулем шкалы 8.

Положение штриховой линии условной отметки (только в диапазонах 0 – 50 м и МГ) регулируют при помощи потенциометров R4 (см. рис. 7) и R18, относящихся к блоку ФУО. Вращая эти резисторы, добиваются того, чтобы линия условной отметки записывалась посередине верхнего поля бумаги.

Контрастность записи регулируют резисторами R7 и R8 (см. рис. 7). Необходимость изменения контрастности возникает обычно при установке нового рулона бумаги или при замене усилителя записи. Резистор R8 относится к диапазону 0 – 500 м, а резистор R7 — к диапазонам МГ, 0 – 50 и 40 – 90 м.

При работе самописца в диапазоне 40 – 90 м нулевая линия не бумаге не записывается. Против нуля шкалы в этом случае отмечается линия, соответствующая глубине 40 м. Если заводская регулировка нарушена, то в диапазоне 40 – 90 м отсчет измеряемой глубины не соответствует ее действительному значению. Для регулировки фазировки (совмещения линии глубины 40 м с нулем шкалы) служит потенциометр R2. Эту работу выполняет специалист базового ремонтного предприятия с применением генератора парных импульсов, имитирующих глубину, общую для диапазонов 0 – 50 и 40– 90 м, например 50 м. При этом прибор 4 записывает глубину 50 м. Если в диапазоне 40 – 90 м линия имитируемой глубины не совпадает с отсчетом по шкале 50 м, вращая резистор R2 (см. рис. 7), добиваются указанного совпадения.